Описание см. на сайте mikrocxema.ru или спаять.рф

Подпрограмма RECEIVER_BAIT является обработкой прерывания, поэтому заканчивается командой RETI. В тексте программы директивы выделены зеленым цветом, основная программа синим, инициализация USART красным. Текст подпрограммы RECEIVER_BAIT имеет обычный черный цвет.

.DEF TEMP=R16

.DEF TF=R26

.DEF ZIRO=R27

;прерывание по переполнению таймера 0

.ORG OVF0ADDR LDI TF,0 RETI ; запись нуля в регистр, используемый в качестве индикатора ;переполнения таймера

;прерывание по приему байта

.ORG URXCaddr JMP RECEIVER_BAIT

START:

LDI TEMP,LOW(RAMEND) ;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ УКАЗАТЕЛЯ СТЕКА

OUT SPL,TEMP

LDI TEMP,HIGH(RAMEND)

OUT SPH,TEMP

CLR ZIRO

PROGR:

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

RJMP PROGR

INIT_USART:

LDI TEMP, 47 ;установка скорости обмена 19200

STS UBRR0L, TEMP ;для частоты тактового 14,7456 Мгц

LDI TEMP, (1<<TXEN0)+(1<<TXCIE0)+(1<<RXEN0)+(1<<RXCIE0)

;передатчик и приемник готов к работе, разрешены прерывания uart rxc и uart txc

STS UCSR0B, TEMP ;вход микроконтроллера подключается к порту usart

RET ;возврат из подпрограммы

; программа перейдет сюда по приему байта

RECEIVER_BAIT:

PUSH TEMP      ;coхранение в стеке регистра

IN TEMP, SREG

PUSH TEMP      ;сохранение в стеке регистра состояния

PUSH R31          ;сохранение данных других программ

PUSH R30          ;сохранение данных других программ

;адрес первой ячейки памяти массива $111

LDS R30, $100   ;сохранение данных этой программы сохраненных ранее

LDI R31, 1          ;старшую половину адреса в младший регистр

LDS TEMP, UDR0

STS $106, TEMP  ;сохранение полученного из usart байта в памяти

;---------------

;остановка и обнуление таймера сохранение результата в $105

OUT TCCR0B, ZIRO ;остановка таймера

IN  TEMP, TCNT0     ;пересылка содержимого таймера-счетчика

STS $105, TEMP        ;сохранение результата счета в памяти

OUT TCNT0, ZIRO    ;сброс базового счетчика

;----------------

LDS TEMP, $105        ;время между кадрами в условных единицах

CPI TEMP, 10             ;выяснение: время между кадрами

;1 такт соответствует одному периоду тактовой частоты генератора, что составляет 0,000’000’067 с.

;критическое время, измеренное таймером: 0,000’000’067 * 1024 = 0,000’068’608, 0,000’068’608 * 10 ;=0,000’686’08 секунд

BRLO T_MIN        ;переход. время между кадрами меньше межбайтового интервала

LDI R30, $10          ;сброс адреса. время больше межбайтового интервала

RJMP GO_FREIM ;переход на продолжение приема посылки

T_MIN:

CPI TF, 0                 ;проверка регистра-индикатора. Переполнение таймера было ?

BRNE GO_FREIM ;переход если переполнения не было. время говорит о продолжении посылки

LDI R30, $10         ;сброс адреса. это малое время вследствие недавней перезагрузки таймера

;а не приема байта только что. Значит, это большой интервал

GO_FREIM:                  ;интервал мал (продолжение посылки)

LDI TF, 1               ;сброс регистра-индикатора переполнения после приема байта

INC R30                 ;увеличивается номер с каждым байтом

LDS TEMP, $106  ;запись в память байта

ST Z, TEMP           ;по вычисленному адресу ($111-$118)

MOV TEMP, R30

SUBI TEMP, $18   ;проверка израсходовано  8 адресов?

BRSH RES_ADR   ;больше $18 или равно

RJMP NO_R_ADR ;меньше $18

RES_ADR:         ;завершился прием посылки

LDI  R30, $10          ;подготовка указателя адреса для приема следующей посылки

NO_R_ADR:      ;это не конец посылки

; включение  таймера

LDI TEMP, 5

OUT TCCR0B, TEMP ;коэффициент деления предделителя таймера 1024

LDI TEMP, (1<<TOIE0)

STS TIMSK0, TEMP ;разрешение прерывания по переполнению таймера

;----------------------

STS $100, R30 ;сохранение в памяти для последующего запуска подпрограммы

POP R30           ;восстановление данных для других программ

POP R31           ;восстановление данных для других программ

POP TEMP

OUT SREG, TEMP

POP TEMP

RETI      ;возврат из подпрограммы после обработки прерывания

;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Описание см. на сайте mikrocxema.ru или спаять.рф